南阳君浩化工有限公司2023年

清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示

- 企业基本情况

- 企业名称：南阳君浩化工有限公司

- 法人代表：王春军

- 企业地址：河南省南阳市桐柏县化工产业集聚区创业路8号

- 企业生产规模：2800吨精细化工中间体（第一阶段1800吨精细化工中间体）

- 主要产品：

1000 吨/年三嗪酰胺、500 吨/年烟醛、300 吨/年对（邻、间）氟苯甲醛系列产品、聚合氯化铝等副产品。

6、主要污染物：废水（三嗪酰胺废水、对氟苯废水、废盐回收废水、尾气吸收废水、检修及地面冲洗废水、生活污水等）、废气（三嗪酰胺产生VOCs、甲醇、二氯乙烷、光气；VOCs、二氯乙烷、甲醇；烟醛：乙酸、N2、H2。废盐回收：VOCs、HCl、二氯乙烷、氨气、颗粒物；对氟苯甲醛系列废气：氯化氢、甲醇、VOCs、氯；聚合氯化铝：HCl、颗粒物；污水站恶臭：VOCs、二氯乙烷、甲醇、H2S、NH3-N；锅炉等产生的颗粒物、SO2、NOX、硫酸雾、氨等）、固体废物、噪声等。

7、主要环保设施：

①废气处理设施（三嗪酰胺工艺废气：冷凝冷冻+（碱吸收+水吸收塔喷淋+碱吸收）+除湿器+活性炭吸附吸收+25m高1#排气筒；烟醛工艺废气和废盐回收工艺废气以及部分三嗪酰胺工艺废气：尾气吸收装置冷凝冷冻+（水吸收塔喷淋+碱吸收）+两级活性炭吸附吸收+15m高2#排气筒；废盐回收废气中氨气和颗粒物：粉尘经脉冲袋式除尘器；氨气经水喷淋吸收，共用一根 15m 高 3#排气筒排放；对氟苯甲醛系列废气：二级降膜吸收法+碱吸收；水喷射真空+泵精馏除湿器+活性炭吸收；共用25m高 6#排气筒排放；聚合氯化铝：二级水喷淋吸收、脉冲袋式除尘器；共用25m高6#排气筒排放；污水站恶臭：生物滤池+15m高8#排气筒；天然气锅炉废气：低氮燃烧器+烟气再循环”的低氮燃烧技术，通过 8m 高 9#排气筒排放）以及油烟净化器等；

②废水处理措施（“铁碳微电解+Fenton 氧化+中和+混凝沉淀+氨氮吹脱”的预处理工艺，尾气吸收废水采取“中和+混凝沉淀+三效蒸发”的预处理工艺，生化处理系统（A2O）处理站）。

- 企业环保执行情况

《南阳君浩化工有限公司2800吨精细化工中间体环境影响报告书》于2019年由河南汇能阜力科技有限公司编制完成，批复文号：宛环审﹝2019﹞55号。项目于2020年10月建设完成，2021年1月开展自主竣工环保验收。

排污许可证编号：91411330MA45BHJD2F001R

有效期：2022-12-24至2027-12-23。

- 主要原辅料及能源使用情况

表1  厂区主要原辅料及能源使用情况

| 产品方案 | 名称 | 年耗 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三嗪酰胺 | 乙酸乙酯 | 658 | 罐装，甲类 |
|  | 80%水合肼 | 812.5 | 罐装，丙类 |
|  | 二氯乙烷 | 55.4 | 罐装，甲类 |
|  | 十四烷基三甲基澳化铵 | 59.4 | 袋装 |
|  | 氯丙酮 | 578 | 桶装 |
|  | 固光 | 720 | 桶装 |
|  | 甲醇 | 148.8 | 罐装 |
|  | 氢氧化钠 | 15.6 | / |
| 烟醛 | 3-氰基吡啶 | 490 | 桶装 |
|  | 冰醋酸 | 325 | 桶装 |
|  | 雷尼镍 | 3.5 | 桶装 |
| 对（邻、间）氟甲醛系列产品 | 对氟甲苯 | 257.8 | 桶装 |
|  | 液氯 | 370.4 | 钢瓶 |
|  | 液碱 | 38 | 罐装 |
|  | 30%盐酸 | 35 | 罐装 |
|  | 甲醇 | 2.2 | 罐装 |
|  | 乙醇 | 2.85 | 罐装 |
|  | 甲磺酸 | 0.04 | / |
|  | 浓硫酸 | 5 | 罐装 |
| 副产聚合氯化铝 | 氢氧化铝 | 265 | 袋装 |
|  | 副产盐酸 | 1185 | 对苯车间 |
|  | 浓硫酸 | 8.6 | 罐装 |
| 能源 | 天然气（万m3/a） | 324 | / |
|  | 电（万KWh） | 720 | / |

- 审核前排污情况

根据南阳广正检测科技有限公司2022年11月出具的废气、废水、噪声监测报告，项目产排污情况如下所示。